## Slide 2: Klimablokken
Beboermøde i Langkærparken 2010

## Slide 3: Princip-snit

## Slide 4: Energiklasser

## Slide 5: Finansiering
Midler fra Landsbyggefonden (innovationsmidler)
Realdania
Realkreditfinansiering og husleje
For den enkelte lejer forbliver den totale udgift til husleje, el, vand og varme i det nuværende niveau
+ Løbende ydelsesstøtte fra AL2boligs dispositionsfond

## Slide 6: Klimablokken v/Peter Westergaard
BL ERFA-møde
10. december 2015

## Slide 7
KLIMABLOKKEN
et innovationsprojekt støttet af Landsbyggefonden

## Slide 8: Renovering eller energirenovering?
Energirenovering kan ikke betale sig
Det kan renovering heller ikke
Så renovering og energirenovering skal følges ad
Energiforbruget kan med fornuft reduceres 30 – 50 % ved renovering, og der er:
  Besparelser
  Komfortværdi
  Imageværdi
  Ejendomsværdi
Almene boliger har ingen omsættelig værditilvækst – de energibesparende tiltag skal derfor støttes
Energirenovering - især også ved trinvis fornyelse
Konklusion

## Slide 9
Formål:
AT BELYSE
mulighederne for at energirenovere et etagetypehus fra 1970
meromkostningerne ved renovering fra BR 08 -> BRM KEJ 2015 OG LEK 2020
AT FORMIDLE
            erfaringer fra boligblokken, processen og produkterne
AT INDSAMLE VIDEN
forud for renovering af 44 tilsvarende boligblokke i Langkærparken og Åbyhøjgaard med en investeringsramme på 750 mio. kr.

## Slide 10: Hvad koster energirenovering?
Boligblok 3 etager, 2.200 m2 boligareal, 22 boliger | 
Basis niveau BR08 = 24.800.000 | = 11.272 kr./m2
LEK 2 + 1.412.800 = 5,7% | = 642 kr./m2
LEK 1 + 2.629.400 = 10,6% | = 1.195 kr./m2
LEK 0 + 5.165.500 = 20,8% | = 2.348 kr./m2
Klimablokken - Totalrenovering

## Slide 11
70 kWh pr. m2 a kr. 0,55 = 3.850 kr. årligt
Totaløkonomisk balance ved låneydelse 5% = 3.850 x 20 = 77.000 kr.
BR10 -> LEK20: 30 kWh. Pr. m2 a kr. 0,55 = 1.650 kr. årligt
Balance ved låneydelse 5% = 1.650 x 20 = 33.000 kr.
ENERGIRENOVERING KAN ISOLERET SET
IKKE BETALE SIG!
Energibesparelse 100 m2 bolig

## Slide 12: Hvordan gik det med energiforbruget?

## Slide 13: Hvordan gik det med energiforbruget?
Rumtemperatur 20 grade
22,2
Brugeradfærd kan påvirke energiforbruget med 300%
Virkningsgrader på ventilation
For kort måleperiode til evaluering
Utilsigtet naturlig ventilation
Udsugning – emhætte

## Slide 14: Beregnet energiforbrug Be06 og korrektion
Konkret for Klimablokken – forudsætninger er ændret.
Chart: Beregnet forbrug (Be06) og korrektion til sammenligning med målt (rå kWh)
| Beregnet forbrug | Beregnet forbrug til sammenligning med målt (normaliseret forbrug)
Rumvarme | 19.7 | 30.6
Brugsvand | 16.7 | 16.5
Ventilation (EL) | 5.8 | 6.9
Øvrige el | 0.4 | 0.5
Solvarme | 8 | 7.7
Solceller | 10.4 | 10.4

## Slide 15: Klimablokken – klimablok vs referenceblok
Chart: Rumvarme og brugsvand klimablok og referenceblok
| Klimablok Beregnet | Beregnet forbrug til sammenligning med målt | Referenceblok beregnet | Referenceblok beregnet med aktuelle graddøgn | Referenceblok målt (Estimat med baggrund i målinger indtil nu)
Rumvarme | 19.7 | 30.6 | 105 | 89.25 | 60
Brugsvand | 16.7 | 16.5 | 25 | 25 | 27
Første graf fra venstre viser rumvarme og brugsvandsbehov i standard-beregningen Be06 uden korrektioner iht. SBI 213.
Anden graf viser behov korrektioner for indetemp, tæthed og graddøgn
Tredje graf viser referenceblokkens beregnede energibehov (med be06 iht. SBI213)
Fjerde graf viser referenceblokken tilpasset måleårets klima (graddøgnskorrektion)
Femte graf viser et estimat af referencenblokkens årsforbrug ud fra målinger ind til nu

## Slide 16: Korrektion på rumvarmebehov
Korrektionernes betydning for Klimablokken ses på grafen.
Emhætte medtages ikke i den regulære be06 da det i bygningsreglements-sammenhæng opfattes som procesudsug
I energirammeberegninger tages der altid udgangspunkt i 20 grader i indetemperatur (norm-bestemt)
Chart: Forskel - rumvarme – kWh/m2/år
| Forskel rumvarme
Beregning | 19.7
Ekstra ventilationsbehov (emhætte medtages) | 2.3
Forøget rumtemperatur (20>22,2 grader C) | 8.3

## Slide 17: Total økonomi

## Slide 18: CCE beregning

## Slide 19: Solvarmeanlægget, besparelse og rentabilitet
Forventet årlig besparelse (okt. – okt.): 13.300kr inkl. moms
Solfangernes rentabilitet beregnet ud fra Cost of Conserved Energy - metoden
Annuitetsfaktor
Investering
Vedligehold
Besparelse
Pumpeforbrug
Nu-værdi faktoren
Aktuel CCE: 1,35 kr./kWh Besparet
FJV (gennemsnitlig pris over 30år): 1,81 kr./kWh
Med maksimal produktion er prisen pr. besparet kWh stadig over fjernvarmeprisen

## Slide 20
ERFARINGERNE
det er teknisk muligt at renovere montagebyggeriets standard boligblokke til lavenergiklasse 2020
merudgifterne til energirenovering, der rækker udover gældende bygningsreglement 2010, kan aldrig forrentes
solceller med kapacitet til at dække boligblokkens fællesforbrug på cirka 30.000 kWh kan anbefales
solfangeranlæg til varmtvandsproduktion sammenbygget med fjernvarmeforsyning kan ikke anbefales. Klimablokken producerer årligt 15 MWh a 550 kr. = 8.250 kr.
problemer med støj- og lugtspredning i boligerne kan og bør løses. Støttes af LBF
der skal afsættes fornødne ressourcer til beboerinformation og individuelle løsninger på genhusning. Udpeg medarbejdere til personlig betjening
ingen nævneværdige byggetekniske eller driftsmæssige problemer efter fem års drift!

## Slide 21
Energirenovering kan ikke betale sig
det kan renovering heller ikke
så renovering og energirenovering skal følges ad
energiforbruget kan med fornuft reduceres 30 – 50 % ved renovering, og der er:
                besparelser
                komfortværdi
                imageværdi
                ejendomsværdi
almene boliger har ingen omsættelig værditilvækst – de energibesparende tiltag skal derfor støttes
ENERGIRENOVERING – ISÆR OGSÅ VED TRINVIS FORNYELSE
RENOVERING ELLER ENERGIRENOVERING?

## Slide 22
AL2boligs strategi er:
at tænke klimaløsninger ind i alle renoveringer
at give ydelsesstøtte til lånefinansieringen, så klimainvesteringen hænger sammen
at de almene beboere – der ikke er så store energifråsere og ikke er så velhavende – ikke skal løse problemerne alene, men vi vil gerne bidrage.

## Slide 23: Den færdige blok

## Slide 24
Den færdige blok - havesiden